MEMORIAL DESCRITIVO DOS LOTES

DESCRIÇÃO DO LOTE CONFORME REGISTRO DO NÚCLEO:

LOTEAMENTO  XXXXXXX  MATRÍCULA: XXXXX - X°RI

QUADRA: A             LOTE: 25

Um lote de terreno, de formato irregular, com as seguintes medidas e confrontações: mede 9,86 m em linha reta, de frente para a Rua E; do lado esquerdo de quem da rua olha para o lote, mede 49,84 m confrontando com o lote 26; do lado direito mede 49,67 m confrontando com o lote 24; nos fundos mede 9,84 m confrontando com o lote 64, perfazendo uma área de 489,82 m². O lote dista 230,41 m da esquina mais próxima (junção da Rua E com a Rua I).

DESCRIÇÃO DOS LOTES CONFORME LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO:

LOTEAMENTO  XXXXXXX  MATRÍCULA: XXXXX - X°RI

QUADRA: A             LOTE: 25

Um lote de terreno, de formato irregular, com as seguintes medidas e confrontações: mede 1,98 m em linha reta, de frente para a Rua E; do lado esquerdo de quem da rua olha para o lote, mede 31,09 m confrontando com o lote 25A, deflete à esquerda e mede 7,87 m confrontando com o lote 25A, deflete à direita e mede mais 18,79 m confrontando com parte do lote 26; do lado direito mede 49,67 m confrontando com o lote 24; nos fundos mede 9,84 m confrontando com parte do lote 64, perfazendo uma área de 245,08 m². O lote dista 238,29 m da esquina mais próxima (junção da Rua E com a Rua I).

LOTEAMENTO  XXXXXXXX  MATRÍCULA: XXXXX - X°RI

QUADRA: A             LOTE: 25A

Um lote de terreno, de formato irregular, com as seguintes medidas e confrontações: mede 7,88 m em linha reta, de frente para a Rua E; do lado esquerdo de quem da rua olha para o lote, mede 31,05 m confrontando com parte do lote 26; do lado direito mede 31,09 m confrontando com o lote 25; nos fundos mede 7,87 m confrontando com o lote 25, perfazendo uma área de 244,74 m². O lote dista 230,41 m da esquina mais próxima (junção da Rua E com a Rua I).

__________________________________

XXXXXXXXXXXXXXXXX

ENGENHEIRO / ARQUITETO

CREA/CAU: XXXXXXXX

MEMORIAL DESCRITIVO DOS LOTES

DESCRIÇÃO DO LOTE CONFORME REGISTRO DO NÚCLEO:

LOTEAMENTO  XXXXXXX  MATRÍCULA: XXX- X°RI

QUADRA: A             LOTE: 27

Um lote de terreno, de formato irregular com as seguintes medidas e confrontações: mede 8,80m de frente para a RUA 4, do lado esquerdo de quem da rua olha para o lote, mede 34,38m confrontando com o Lote nº 28, no lado direito mede 34,37m, confrontando com o Lote nº 26, nos fundos mede 8,20m confrontando com o Lote nº 28, perfazendo uma área total de 292,01m². O terreno dista 119,23m da esquina de cruzamento da RUA 4 com a RUA H.

DESCRIÇÃO DOS LOTES CONFORME LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO:

LOTEAMENTO  XXXXXXX  MATRÍCULA: XXX - X°RI

QUADRA: A             LOTE: 27

Um lote de terreno, de formato irregular com as seguintes medidas e confrontações: mede 4,40m de frente para a RUA 4, do lado esquerdo de quem da rua olha para o lote, mede 34,37m confrontando com o Lote nº 27A, no lado direito mede 34,37m, confrontando com o Lote nº 26, nos fundos mede 4,10m confrontando com parte do Lote nº 28, perfazendo uma área total de 146,05m². O terreno dista 123,63m da esquina de cruzamento da RUA 4 com a RUA H.

LOTEAMENTO  XXXXXXX  MATRÍCULA: XXX - X°RI

QUADRA: A             LOTE: 27A

Um lote de terreno, de formato irregular com as seguintes medidas e confrontações: mede 4,40m de frente para a RUA 4, do lado esquerdo de quem da rua olha para o lote, mede 34,38m confrontando com o Lote nº 28, no lado direito mede 34,37m, confrontando com o Lote nº 27, nos fundos mede 4,10m confrontando com parte do Lote nº 28, perfazendo uma área total de 145,96m². O terreno dista 119,23m da esquina de cruzamento da RUA 4 com a RUA H.

__________________________________

XXXXXXXXXXXXXXXXX

ENGENHEIRO / ARQUITETO

CREA/CAU: XXXXXXXX