CONSTRUÇÃO RESIDÊNCIAL ACIMA DE  2 PAV.

1.	SELO DO PROJETO	1

1.1.	Título	1

1.2.	Folha	1

1.3.	Localização	1

1.4.	Proprietário(s)	2

1.5.	Número de Pavimentos	2

1.6.	Número de Sanitários/Lavabo	2

1.7.	Tipo de construção	2

1.8.	Cadastro do Imóvel conforme IPTU	2

1.9.	Autor do Projeto e Responsável Técnico	3

1.10.	Declaração	3

1.11.	O que é computável e não computável na área	3

1.11.1.	Áreas não computáveis	4

1.11.2.	Áreas computáveis	4

1.12.	Quadro de áreas	5

1.13.	Legenda/Quadro de áreas permeáveis	6

1.14.	Situação sem escala	6

1.15.	Carimbos	6

2.	PLANTA BAIXA	6

2.1.	Escala	6

2.2.	Terreno	6

2.3.	Calçada verde	7

2.4.	Faixa de pedestre	7

2.5.	Rebaixamento de guia	7

2.6.	Recuos	8

2.1.	Desapropriação	8

2.2.	Paredes de construção e de muro	9

2.3.	Muro de arrimo	9

2.4.	Rampas de veículos	9

2.5.	Subsolo	9

2.6.	Circulação de veículos	10

2.7.	Vagas de estacionamento	11

2.8.	Área de lazer	12

2.9.	Elevador	13

2.10.	Plataforma	13

2.11.	Tamanho dos compartimentos	14

2.12.	Pé-direito dos ambientes	14

2.13.	Iluminação e ventilação	14

2.14.	Hidrômetro individualizado	15

2.15.	Saída de águas pluviais e esgoto	15

2.16.	Calha	15

2.17.	Área permeável/impermeável	15

2.18.	Tanques (poços) de retenção/infiltração	16

2.19.	Pérgulas	18

2.20.	Cobertura de policarbonato	18

2.21.	Beiral	18

2.22.	Sacada/terraço	18

2.23.	Floreira	18

2.24.	Marquise	18

2.25.	Varanda/Espaço gourmet	19

2.26.	Piscina	19

2.27.	Árvores	19

2.28.	Resumo quanto à acessibilidade	19

2.28.1.	Rota acessível	20

2.28.2.	Sanitários acessíveis	20

2.28.3.	Desníveis	26

2.28.4.	Rampas pedestre	26

2.28.5.	Escadas	29

2.28.6.	Degrau isolado	31

2.28.7.	Módulo de referência	32

2.28.8.	Elevador	33

2.28.9.	Corredores	33

3.	CORTE	33

3.1.	Onde passar o corte	33

3.2.	Quantidade	33

3.3.	Indicar as alturas	33

SELO DO PROJETO

Título

Deve identificar as características da obra, como número de pavimentos, destinação (residencial) e multifamiliar.  Exemplo: “Construção de prédio residencial multifamiliar de 7 pavimentos e 2 subsolos”.

Folha

Identificar o número da folha em questão barra o número de folhas totais. Exemplo: 01/02 e 02/02. Lembrando que se pode dividir em quantas folhas for necessário para atender a escala, porém, preferencialmente colocar em folha única.

Localização

O endereço do loteamento deve estar exatamente igual consta na matrícula ou contrato.

Rua/Av. Deixar apenas a opção do local (rua ou avenida) e colocar igual ao título de propriedade, o nome atual da rua/av. pode ser colocado entre parênteses em frente ao da Projetada.

Se for rua de esquina ou fizer divisa com rua nos fundos indicar neste campo e na planta baixa.

Número/quadra/lote: O número (emplacamento) somente será dado após expedição do alvará, portanto, identificar somente lote e quadra ou quarteirão ou parte de data e quando não houver nenhum destes na matrícula, indicar o número da matrícula do imóvel e o cartório de registro.

Caso seja mais de um lote indicar todos;

Se o terreno for parte de lote, indicar “p/” ou “parte” antes do lote.

Zona: Consultar o mapa de zoneamento e pela cor identificar qual a zona conforme legenda constante no canto direto inferior do mesmo. O mapa encontra-se no item Zoneamento na página da Secretaria de Obras.

Quando for divisa de zona (geralmente lotes de esquina) identificar as duas com barra entre elas e prevalecerá os índices e recuos da zona de menor restrição.

Bairro: O nome do bairro deve ser exatamente como consta na matrícula do imóvel.

Taxa de ocupação (%): Dividir a projeção da área a construir computável pela área do terreno e multiplicar por 100.  Lembrando-se que não entram neste cálculo as áreas não computáveis, tais como: piscina, pérgulas, subsolo, etc...

Respeitar o máximo para cada zona de acordo com anexo II da Lei de Zoneamento que se encontra no item Zoneamento na página da Obras (Abra o arquivo Lei de Zoneamento e alterações e role a página até quase o final, aprox. pág. 67), lembrando que para construções acima de 2 pavimentos deve-se observar no quadro do anexo II os números entre parênteses na zona do local e verificar nas folhas seguintes os índices.

Proprietário(s)

Identificar todos conforme matrícula/contrato ou apenas um e na frente “e outros”, porém, todos deverão assinar os projetos.

No caso de empresa: indicar o nome da mesma no campo proprietário e no campo assinatura colocar o nome da empresa e embaixo o responsável que a irá representar.

No caso de procurador: indicar o nome do proprietário e no campo assinatura que se indicará P/ e o procurador assinará.

Caso o proprietário tenha casado e a escritura ainda esteja de solteiro, para sair no nome de casado é necessário averbar a alteração antes de dar entrada no pedido.  Não é aceito apenas a certidão de casamento.

Número de Pavimentos

Indicar o número de pavimentos conforme a planta baixa. Ex. sobrado são 2 pavimentos (térreo e 1° pav.)

Número de Sanitários/Lavabo

Indicar o número total de sanitários e lavabos por apartamento conforme planta baixa.

Tipo de construção

Marcar com “x” uma das opções: residencial, comercial ou mista.

Cadastro do Imóvel conforme IPTU

Indicar o número de cadastro do imóvel que consta no carnê de IPTU

Autor do Projeto e Responsável Técnico

As declarações não podem ser alteradas do modelo e o responsável técnico deve assinar nos 2 campos e indicar seu nome, qualificação (engenheiro civil/arquiteto e urbanista), CREA/CAU e Inscrição Municipal.

Caso o responsável pelo projeto não seja o mesmo da direção, cada um assina sua respectiva responsabilidade e informa seus dados.

Declaração

A declaração não pode ser alterada do modelo.

No campo assinatura:

Todos os proprietários constantes no título de propriedade devem assinar, portanto, criar quantos campos for necessário.

No caso de empresa, indicar o nome da mesma, embaixo CNPJ, o responsável que a irá representar e o RG e CPF do mesmo.

No caso de procurador, indicar p/ e o procurador assina colocar abaixo do risco de assinatura o nome do proprietário, na linha de baixo indicar representado por (nome do procurador, RG e CPF do mesmo).

Exemplo:

p/__________________________

Proprietário:

RG:

CPF:

Representado por:

RG:

CPF:

O que é computável e não computável na área

As construções devem atender o que a lei 5135/1992 de zoneamento uso e ocupação do solo determina quanto ao índice de aproveitamento máximo e taxa de ocupação, mas há algumas construções que não entram para este cálculo denominadas de não computáveis, ou seja, apenas as áreas denominadas computáveis entram para o cálculo dos índices e taxa de ocupação.

Primeiramente, para saber qual o índice do terreno localiza-lo pela quadra no mapa de zoneamento, verificar a cor e pela legenda no canto inferior direito do mapa a qual zona ele pertence.  A seguir, verifique no anexo 2 da lei de zoneamento (localizado no fim do arquivo da lei de zoneamento) seguindo a linha da zona consta índice de aproveitamento máximo e logo abaixo do número, entre parênteses a observação que deve ser verificada para construções acima de 2 pavimentos. Na folha seguinte haverá o que significa cada observação, na qual consta o índice de aproveitamento e a taxa de ocupação para construções acima de 2 pavimentos. Fazer o cálculo do índice (ex. índice 3 significa que no local pode ter no máximo 3 vezes a área do terreno de total construído computável) e da taxa de ocupação (ex. 50% significa que cada pavimento pode ter de área apenas a metade da área do terreno – Sempre verificar se com os recuos obrigatórios sobra a taxa de ocupação máxima permitida). Porém, algumas áreas das construções não entram para verificação do índice de aproveitamento e taxa de ocupação, por isso devem ser separadas no quadro de áreas. No item arquivo do site da Secretaria de Obras consta uma tabela resumindo as áreas e a seguir há uma explicação das áreas mais comuns.

    - Áreas não computáveis

Subsolo;

Andar térreo quando em pilotis;

Terraços/sacadas em qualquer pavimento até o máximo de 10% da área de projeção da laje do pavimento tipo. O que ultrapassar este valor será computável. Por exemplo: Se a laje do pavimento tipo (área fechada e sacadas) tiver 200m² e deste total 25m² for de sacada, serão não computáveis apenas 20m² referente a 10% do pavimento tipo e os outros 5 m² serão computáveis;

Saliências listadas na Tabela 10.12.1 da Lei 11.228/1992 (Código de Obras) como, por exemplo, floreiras, pérgulas e marquise, dentre outras.

Piscinas descobertas;

Espelhos d’água ou deck descobertos

Ático, desde que unicamente para esta finalidade, com dimensionamento compatível com a edificação projetada e sem parada de elevador.

    - Áreas computáveis

As áreas de qualquer pavimento com exceção dos itens descritos no item anterior de áreas não computáveis, serão consideradas como áreas computáveis para efeito do cálculo da taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento;

Pavimento térreo se total ou parte fechado para salão de festas, academia, etc..., no caso de parte, apenas o que for fechado deve ser computável o restante em pilotis será não computável;

Poço do elevador será computável apenas uma única vez;

Escadas serão computadas em todos os andares.

Quadro de áreas

Indicar primeiro a área do terreno, com duas casas decimais exatamente conforme escritura em m²;

Separar as áreas em computável e não computável para cálculo do índice de aproveitamento e taxa de ocupação.

Separar áreas de subsolo, pavimento térreo (fechado e em pilotis), pavimento tipo, separar em área fechada e terraço (área aberta) (indica o n° pavimentos x a área e na frente o total da multiplicação).  Escada é computada em todos os pavimentos e elevador apenas 1.

Indicar o total de cada pavimento;

Se houver piscina ou pérgula, indicar se coberta ou descoberta para desconto da Receita Federal;

Indicar o total geral (soma de todas as áreas, inclusive piscina e pérgulas);

Se houver muro de arrimo abaixo do total geral indica-se a metragem linear do mesmo (m).

A seguir consta um exemplo de quadro de áreas

Legenda/Quadro de áreas permeáveis

Indicar a área que for referente a lazer na cor azul claro

As áreas denominadas como computáveis para o índice de aproveitamento indicar na cor laranja claro e as áreas não computáveis na cor laranja escuro.

Indicar com hachura as áreas permeáveis, impermeáveis, piso intertravado, piso grama, muro de arrimo e qualquer outra que seja necessária para compreensão do projeto.

Indicar a área quadrada permeável e impermeável com precisão de duas casas decimais de acordo com a respectiva legenda. Não é obrigatório deixar um mínimo de área permeável de acordo com lei 10.290/2008.  Porém quanto maior a área permeável, menor será o poço de retenção/infiltração.

Situação sem escala

O objetivo da situação sem escala é que o fiscal possa localizá-lo com facilidade e precisão na vistoria, sendo obrigatório seu preenchimento.

Identificar com hachura o respectivo lote na quadra;

Informar o nome de todas as ruas de divisa da quadra;

Carimbos

Necessário deixar espaço para carimbo da fiscalização (prefeitura), orientação técnica (engenheiro/arquiteto da prefeitura) e drenagem;

PLANTA BAIXA

Escala

Indicar a escala logo abaixo da planta baixa e utilizar:

Projeto 1:100

Corte 1:100

Detalhes 1:50

Terreno

Cotar todas as medidas do terreno exatamente conforme escritura. Se em curva, colocar o símbolo de curva (ᴖ) seguido da medida.

Indicar o nome da rua de frente na planta e se de esquina, ou rua nos fundos, ou mais ruas, informar o nome de todas as ruas conforme escritura.

Calçada verde

Seguir o tamanho da calçada aprovado no loteamento, caso seja necessário confirmar, informar-se no atendimento dos fiscais;

Não pode haver degraus nos encontro entre as calçadas vizinhas;

Indicar e cotar a calçada verde;

Onde for guia rebaixada não colocar a faixa de grama;

A lei 10.822/2010 em seu artigo 5° determina:

* Calçada de 2,00m: 0,10m de guia, 0,60m de grama e 1,30m de passagem para pedestre em concreto;

* Calçada de 2,50m: haverá duas faixas de canteiro, sendo 0,10m de guia, 0,60m de grama, 1,20m de passagem para pedestre em concreto e 0,60m de grama;

* Calçadas maiores que 2,50m: aumentar a faixa de passagem de pedestres em concreto.

Há disponível modelo de calçada verde no site.

Faixa de pedestre

Deve-se indicar faixa de pedestre onde houver guia rebaixada, pintando 0,40m na cor branca (nos projetos indicar na cor preta), espaçados 0,60m sem pintura (item 2.2.3.d. da Resolução do Contran n°160/2004(Anexo II)).

Indicar as cotas 0,40m e 0,60m da faixa na planta baixa.

Rebaixamento de guia

Conforme art. 39 da Lei de zoneamento 5135/1992:

Cada imóvel poderá rebaixar somente 5,50m de guia, equivalente à entrada/saída de veículos que pode ser seccionado em 2 de 2,75m cada;

Em lotes cuja dimensão da testada (frente para a rua) seja maior que a testada definida para a zona, pode seccioná-la de acordo com o tamanho estabelecido na lei de zoneamento para o local e assim rebaixar 5,50m por testada definida na lei.  Por exemplo, um terreno com 50m de testada situado em zona 04, que conforme tabela do anexo II determina dimensões mínimas do lote 10,00m, poderá rebaixar 27,50m, pois 50(testada do terreno)÷10(testada estabelecida pela lei)=5, então, 5x5,50(rebaixamento permitido por lote na lei de zoneamento)=27,50m de rebaixamento.

Em lotes de esquina pode-se rebaixar 3,50m pela via secundária.

Recuos

Cotar todos os recuos na planta;

A lei de zoneamento uso e ocupação do solo e alterações 5135/1992 em seu anexo 2 (localizado no final do arquivo da referida lei) determina os recuos mínimos de acordo com a zona. Para construções acima de 2 pavimentos deve-se identificar na tabela do anexo 2 seguindo na linha da zona a que se refere o local (a zona pode ser verificada no mapa do zoneamento) os itens entre parênteses que são as observações que o projeto deve atender para construções acima de 2 pavimentos.  As observações estão listadas na sequencia da tabela do anexo 2;

Lotes de esquina pode-se escolher onde será a frente do imóvel.  Respeitar o recuo frontal da zona na via escolhida como frente e o lateral para rua secundária, com exceção de ruas situadas em zona 6, nas quais deve-se respeitar obrigatoriamente 5 metros de recuo independente se a via for a frontal ou secundária;

Verificar se a construção atende além dos recuos estabelecidos na lei de zoneamento ao estabelecido pelo Código Sanitário (Art. 41. Inciso II) quanto a H/6, onde H é a diferença de nível entre a laje do pavimento mais alto e o piso do pavimento mais baixo. Quando H/6 for superior a 3,00m, a largura excedente poderá ser contada sobre o espaço aberto do recuo do imóvel vizinho, isto significa que por exemplo, se o H/6 resultar em 6,30m, deve-se descontar 3,00m (recuo obrigatório do vizinho), resultando em 3,30m de recuo lateral mínimo. Ou seja, neste exemplo o recuo não poderá ser os 3,00m estabelecidos na lei de zoneamento para construções acima de 2 pavimentos, e sim 3,30m.

O subsolo deve atender ao recuo frontal da zona e se de esquina o lateral para a rua secundária, com exceção se o imóvel estiver localizado em zona 6, pois o que fizer frente para esta zona deve obedecer 5m independente se for a via principal ou secundária da esquina.;

  - Desapropriação

No caso de construções acima de 2 pavimentos verificar se a(s) rua(s) confrontante(s) constam na lei 4007/1986 e 8708/2002.  Caso esteja, será necessário fazer a doação da faixa indicada na respectiva lei para a Prefeitura antes da aprovação do alvará. Nestes casos, nada poderá ser construído na faixa doada apenas muro para fechamento.

Paredes de construção e de muro

As paredes da construção devem ser indicadas com a espessura de acordo com o local;

As paredes de muro devem ser indicadas na planta com linha simples e quando a construção encostar-se à divisa fazer a parede com 25cm e o restante indicar a linha simples de muro;

Muro deve possuir altura máxima 3,00m de acordo com item 10.1.2.1 do Código de obras (Lei 11228/1992).

Muro de arrimo

Movimentações de terra (corte ou aterro) acima de 1 (um) metro é necessário a execução de muro de arrimo conforme anexo I - 1.1 Conceitos do Código de Obras (Lei 11228/1992).

Indicar na planta baixa com alguma hachura onde será muro de arrimo, fazer legenda e indicar a metragem linear (m) no quadro de áreas;

Em subsolo cotar a largura do muro de arrimo como realmente será no local;

Não é necessário detalhá-lo, apenas anexar uma ART/RRT referente ao projeto e execução do mesmo.

Rampas de veículos

Cuidado, as rampas para automóveis e utilitários devem ter declividade máxima de 20%. (Item 13.2 Código de Obras).

Deve ter recuo de 4,50m em nível para depois iniciar e a largura mínima livre de 3,00m. Cotar na planta a largura de 3,00m livre após a largura do muro de arrimo. Atenção com a largura da rampa na execução da obra, pois não serão admitidas larguras menores.

Subsolo

Os subsolos dos edifícios obedecerão somente aos recuos de frente e o lateral se lote de esquina, determinado para a zona (Lei 5135/1992 art. 21 Parágrafo quinto da lei de zoneamento);

Para ser considerado subsolo a laje do mesmo não deve ter altura maior que 1,20m em relação à cota de entrada do terreno;

Cotar sempre no projeto o muro de arrimo e após ele a largura da rampa que deve ter no mínimo 3,00m de largura e iniciar após 4,50m de recuo em nível (Art. 21 parágrafo sexto da lei de zoneamento);

Circulação de veículos

Dentro do subsolo ou em qualquer área de circulação de veículos as faixas de circulação em curva terão largura aumentada em razão do raio interno, expresso em metros, e da declividade expressa em porcentagem, tomada no desenvolvimento interno da curva conforme disposto na tabela a seguir.

Tabela 1 - Largura da faixa de circulação em curva (Tabela 13.2.3 no Código de Obras)

Indicar nos projetos em tracejado o trajeto da curva para acesso a vagas ou circulação com o raio de curvatura interno e a largura da faixa de circulação, que deve ser de acordo com a tabela acima a depender do raio interno e inclinação. Deverá ser prevista concordância entre a largura normal da faixa e a largura aumentada necessária ao desenvolvimento da curva.

Para acesso à vaga deve-se respeitar esta parte da tabela 13.3.2 do Código de Obras que define a largura mínima para acesso a vaga, por exemplo, se há uma vaga média a 90° é necessária largura de 5m para que permita a manobra de acesso. Na figura a seguir retirada do Código de Obras comentado (eng° Manoel Henrique Campos Botelho e Arq. Sylvio Alves de Freitas, 2° edição, 2008, editora Pini) é possível compreender melhor.

Vagas de estacionamento

Em prédios residenciais é necessário 1(uma) vaga por unidade habitacional (Art. 21.Lei 5135/1992 Zoneamento).

A área de cada vaga deve ser de 25 m², incluindo o espaço de manobra (Parágrafo Primeiro. Art. 21. Lei 5135/1992 Zoneamento).

Demarcar as vagas de estacionamento na proporção de privativo/coletivo com as respectivas dimensões ilustradas nas tabelas retiradas do Código de Obras (Tabelas 13.3.2 e 13.3.3) a seguir, além de uma tabela nos projetos indicando a quantidade de vagas e a área utilizada para o cálculo..

Tabela 2 - Porcentagem de vagas em função do tamanho e do tipo de estacionamento (Tabela 13.3.3 do Código de Obras)

Tabela 3 - Dimensões de vagas e faixa de acesso em metros (Tabela 13.3.2 do Código de Obras)

Área de lazer

Em todo edifício ou conjunto residencial com quatro ou mais unidades de moradia será exigida uma área de recreação que deverá ter 6,00 m2 para cada unidade de moradia e deverão ser localizadas preferencialmente isoladas, sobre os terraços ou ainda no térreo, desde que protegidas de ruas e locais de acesso e estacionamento de veículos (Art.20 Lei de zoneamento).

No caso de salão de festas, academias ou locais de maior fluxo de pessoas será necessário 1 banheiro adaptado se até 50m², 2 banheiros adaptados para recreação de 50,01m² a 300m² e acima desta área verificar tabela de quantidade de banheiros para construções comerciais.

Elevador

É obrigatória a instalação de elevadores de passageiros nos edifícios que apresentem altura do nível da soleira do andar térreo até o piso do último pavimento maior que 10m.  Nas construções abaixo desta altura deve-se indicar no projeto local para previsão do elevador. (Art. 209. Lei 12.342/1978 - Código Sanitário);

Quando o prédio possuir mais de 8 pavimentos deverá ser provido de no mínimo 2 elevadores (Art. 209 §3° Lei 12.342/1978 - Código Sanitário);

Todos os andares devem ser servidos por 1 elevador adaptado ao uso por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, cuja cabine apresente dimensões mínimas de 1,10m de largura por 1,40m no sentido da profundidade (caixa sugerida:1,65m x 1,95m – manual de São Paulo, porém sempre verificar com fabricante). (Item 9.5.3 da Lei 11.228/1992 – Código de Obras);

O elevador vertical deve atender à ABNT NBR NM 313 e no projeto puxar uma linha de chamada e indicar que o elevador do projeto atende esta lei;

A sinalização tátil de alerta deve ser aplicada em todos os elevadores e plataformas de elevação vertical na largura do vão (projeção) da porta do equipamento conforme Figura a seguir (item 6.9.1 NBR 16537/2016).

Plataforma

Conforme item 6.10.3 da NBR 9050/2015:

As plataformas de percurso aberto devem ter fechamento contínuo e não podem ter vãos, em todas as laterais, até a altura de 1,10 m do piso da plataforma e só podem ser usadas em percurso até 2,00m. Nos percursos de 2,00 m até 9,00 m somente com caixa enclausurada (percurso fechado).

A plataforma deve possuir dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos pavimentos atendidos e no equipamento para utilização acompanhada ou assistida.

Devem atender à ABNT NBR ISO 9386-1.

Tamanho dos compartimentos

De acordo com código sanitário (art. 59) toda habitação deverá dispor de pelo menos um dormitório, uma cozinha, uma instalação sanitária e uma área de serviço. Na Tabela 1 constam as medidas mínimas de alguns compartimentos conforme Código Sanitário.

Tabela 1 - Áreas mínimas de alguns compartimentos (art. 36 Código Sanitário- Lei 12.342/1978)

| COMPARTIMENTO | ÁREA MÍNIMA (m²) |
| --- | --- |
| Salas | 8,00 |
| Dormitórios | 8,00 |
| Sala/Dormitório | 16,00 |
| Quarto de vestir | conjugados a dormitórios | 4,00 |
| Cozinha | 4,00 |
| Sanitário | contendo somente bacia sanitária | 1,20 com dimensão mínima de 1,00m |
|  | bacia sanitária e lavatório | 1,50 com dimensão mínima de 1,00m |
|  | bacia sanitária e chuveiro | 2,00 com dimensão mínima de 1,00m |
|  | bacia sanitária, chuveiro e lavatório | 2,50 com dimensão mínima de 1,00m |

A largura dos corredores internos não poderá ser inferior a 0,90m (Art. 66 – Cód. Sanitário);

Pé-direito dos ambientes

Os pés-direitos não poderão ser inferiores aos estabelecidos no art. 38 do código sanitário resumidos na Tabela 2:

Tabela 2 - Pé-direito mínimo nas habitações (art.38.1 cód. sanitário)

| Compartimento | pé-direito mínimo (m) |
| --- | --- |
| salas e dormitórios | 2,70 |
| garagens | 2,30 |
| nos demais compartimentos | 2,50 |

Iluminação e ventilação

Tabela 3 - Condições mínimas de insolação, ventilação e iluminação (Código Sanitário Lei 12.342/1978).

Todo compartimento deverá dispor de abertura comunicando-o diretamente com o exterior (Art. 39)

Será admitida ventilação mecânica apenas em compartimentos sanitários (Art. 43)

Iluminação mínima deve ser 1/8 da área do piso, com mínimo de 0,60m² (Art. 44)

Ventilação mínima deve ser 1/16 da área do piso (Art. 45)

Regra denominada "3x o pé-direito": Não serão considerados insolados ou iluminados os compartimentos cuja profundidade a partir da abertura iluminante for maior que três vezes seu pé direito, incluída na profundidade a projeção das saliências, alpendres ou outras coberturas. (Art. 46)

Hidrômetro individualizado

Verificar as especificações de execução junto ao SEMAE (Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto).

Saída de águas pluviais e esgoto

Identificar em linha tracejada na planta baixa;

É proibido lançar água pluvial nos ramais de esgotos. (Decreto 5.916/75)

A condução das águas pluviais até a sarjeta deve passar por baixo das calçadas.

Calha

Os edifícios, sempre que colocados nas divisas dos alinhamentos, serão providos de calhas e condutores para escoamento das águas pluviais (art. 26 – Código Sanitário).

Área permeável/impermeável

Destacar as áreas permeáveis utilizando hachuras

Terra nua, grama e pedrisco são considerados 100% permeáveis;

Em piso permeável sob cobertura, o condutor de águas deverá desaguar na brita/grama e não na guia, para assim, ser considerado permeável nos cálculos;

Área impermeável do projeto corresponde à soma da área da construção, calçadas e tudo que estiver cimentado;

Piscina é considerada área impermeável, pois não permite a infiltração da água no solo;

As porcentagens consideradas permeáveis de alguns materiais usualmente utilizados estão indicadas na Tabela 4 e ilustradas na Figura 2.

Tabela 4

| Material | % da área total do piso que é considerada permeável (AP) |
| --- | --- |
| Piso intertravado | 15 % AP |
| Ecológico com grama (pisograma) | 80% AP |
| Bloquete poroso | 70% AP |

Figura 1 Exemplo de área permeável de alguns revestimentos

Tanques (poços) de retenção/infiltração

Alguns loteamentos já possuem drenagem não sendo necessária a construção do poço mesmo que o terreno seja 100% impermeabilizado, portanto, o primeiro passo é verificar se o loteamento consta na lista dos loteamentos que já possuem drenagem disponível no item “Sobre o loteamento” da página da Secretaria de Obras;

Se o local não constar na lista dos loteamentos com drenagem e se a área impermeável (construções mais calçamentos) ultrapassar 100 m² será necessário a construção de poço de retenção ou infiltração;

Recomenda-se ler a lei 10290/2008;

Indicar o poço na mesma folha da planta baixa;

Anexar ao pedido de alvará de construção a declaração do poço conforme modelo disponível no item arquivo da página da Secretaria de Obras;

Fazer o cálculo do volume do poço inserindo a área impermeabilizada (área total do terreno menos a área permeável) e a área do terreno na tabela de calculo de volume do poço disponível no item arquivo da página da Secretaria de Obras e a mesma automaticamente indicará o volume mínimo necessário. Anexar ao processo esta tabela de calculo preenchida;

O responsável técnico que define as dimensões e localização do poço que irá adotar para melhor atender seu projeto, claro, sempre com capacidade igual ou superior ao volume mínimo necessário;

Pode-se utilizar mais de um tanque, desde que a soma de seus volumes e o funcionamento dos mesmos seja adequado;

Locar no projeto o tanque, as grelhas e a tubulação de condução até o poço;

Mostrar como a água irá escoar no terreno até a grelha que a conduzirá ao poço;

A água pluvial não pode escoar na calçada, deve ser conduzida para grelhas instaladas no limite do terreno ou indicar como será esta condução até as grelhas existente no projeto;

A tampa do poço deve ser de no mínimo 60x60m e escada marinheiro;

O poço deverá estar em condições de acesso para realização de vistoria, caso contrário, não será liberado o habite-se do imóvel;

Acima de 13m³ recomenda-se não utilizar poço de infiltração (ver lei 10290/2008);

Se a topografia do local permitir, é recomendado fazer o tanque que funcione somente por gravidade, ou uma solução onde a maior parte do volume escoe por gravidade e só o restante por meio de bomba;

Para uso de bomba, aconselha-se instalar caixa de decantação e usar uma bomba de pequena capacidade com sensor de ligamento automático pouco acima do sensor de desligamento e este bem no fundo do tanque.  Também poderá ser usado outro tipo de bomba, com sensor de tempo, que ligue automaticamente após no mínimo 1 hora de chuva;

Após a reservação total recomendada pela lei, ou seja, 1 hora de chuva máxima, o volume excedente de chuva poderá ser encaminhado diretamente à sarjeta através de extravasor ou por meio de válvula de retenção adequada.

Pérgulas

Sempre indicar se cobertas ou descobertas.

Conforme tabela 10.11- Mobiliário do Código de Obras:

Área das nervuras: até 15% da área do conjunto. Relação de 1:2 entre a altura da nervura e a parte vazada;

Área das colunas: até 20% da área do conjunto;

A área das pérgulas deve ser indicada separadamente no quadro de áreas e a área corresponde a cada pérgula;

No total geral construído soma-se a área das pérgulas, mas não para calculo da taxa de ocupação.

Cobertura de policarbonato

Indicar na planta e a área no quadro de áreas;

Soma-se a área ao total geral construído e computa para cálculo da taxa de ocupação e da necessidade de ART/RRT complementares.

Beiral

Entende-se por beiral uma saliência que conforme definições do Código de Obras é um elemento arquitetônico, engastado ou aposto em edificação e não entra na área construída;

Dimensão máxima de 1,20m.

Sacada/terraço

Permitido até no máximo 20% do recuo frontal e 10% recuo lateral para rua secundária no caso de esquinas (Código de Obras. Tabela 10.12.1 terraço aberto), lembrando que 10% do total do pavimento pode ser considerado como área não computável para o cálculo do índice máximo de aproveitamento;

Floreira

Permitida até 10% do recuo com dimensão máxima de 0,40m (Código de Obras. Tabela 10.12.1 Saliências).

Marquise

As marquises poderão cobrir até 1/3 da largura dos recuos obrigatórios (Lei 6075/1995 - Paragrafo Único).

Varanda/Espaço gourmet

A área da varanda deve ser separada no quadro de áreas para posterior desconto da Receita Federal. Indica-se varanda (área aberta);

Quando houver fechamento lateral com vidro o ambiente deixa de ser considerado aberto e deve-se denominar como espaço gourmet.

Piscina

A piscina deve ser adaptada conforme NBR 9050/2015 (item 10.12). A área dever computada no quadro de áreas, mas não para cálculo da taxa de ocupação;

Sugere-se recuar do vizinho devido a possíveis infiltrações;

Em todos os pontos de acesso à área do tanque é obrigatória a existência de lava-pés, com dimensões mínimas de 2,00 m x 2,00 m e de 0,2 m de profundidade útil (Art. 120 IV. § 2.º. Código Sanitário) e uma passagem com ducha para uso dos portadores de necessidades especiais.

Árvores

De acordo com lei 7039/1998:

Lotes de meio de quadra: no mínimo 2 árvores por lote;

Lotes de esquina: no mínimo 4 árvores;

Em lotes cuja dimensão da testada (frente para a rua) seja maior que a testada definida para a zona, deve-se seccioná-la de acordo com o tamanho estabelecido na lei de zoneamento para o local e assim plantar a quantidade de árvores definida na lei.  Por exemplo, um terreno com 50m de testada situado em zona 04, que conforme tabela do anexo II determina dimensões mínimas do lote 10,00m, deverá se plantada 10 árvores, pois 50(testada do terreno)÷10(testada estabelecida pela lei)=5, então, 5x2(quantidade de árvores por lote)=10 árvores.

Resumo quanto à acessibilidade

Toda construção deve ser utilizada e vivenciada por qualquer pessoa, para isso, construções multifamiliar devem atender NBR 9050/2015, Decreto Federal 5296/20014 e demais leis pertinentes. A seguir estão ilustrados os itens contidos na NBR 9050/2015 que geralmente são fontes de dúvidas dos responsáveis técnicos, mas devido à especificidade de cada projeto, recomendamos a leitura das normas.

    - Rota acessível

* A rota acessível é um trajeto contínuo, desobstruído, sinalizado de piso regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante que conecta a calçada a entrada do local onde faz divisa com estacionamento (itens 6.1.1.2 e 6.3.2 - NBR 9050/2015).

* A inclinação transversal da superfície deve ser de até 2% para pisos internos e de até 3% para pisos externos (item 6.3.3 NBR 9050/2015).

* A inclinação longitudinal da superfície deve ser inferior a 5%. Inclinações iguais ou superiores a 5% são consideradas rampas (item 6.3.3 NBR 9050/2015).

* Sempre indicar a rota com início após a calçada até a entrada do prédio cotando os níveis de início fim e patamares.

    - Sanitários acessíveis

* Os sanitários acessíveis devem localizar-se em rotas acessíveis, próximas à circulação principal, próximas ou integradas a área de lazer (item 7.3.1 NBR 9050/2015)

* Devem possuir entrada independente, de modo a possibilitar que a pessoa com deficiência possa utilizar a instalação sanitária acompanhada de uma pessoa do sexo oposto (item 7.4.2 NBR 9050/2015);

* Deve ser previsto 1 banheiro adaptado se a área de lazer até 50m², 2 banheiros adaptados para recreação acima de 50,01m² a 300m² e acima desta área verificar tabela de quantidade de banheiros para construções comerciais.;

* Quanto às dimensões a norma não especifica valores, mas deve garantir giro de 360° que é obtido com um círculo de 1,50m de diâmetro. Este pode utilizar no máximo 0,10 m sob a bacia sanitária e 0,30m sob o lavatório conforme ilustrado na figura a seguir (item 7.5 NBR 9050/2015).

Figura 2 Medidas mínimas de um sanitário acessível

* O lavatório não pode possuir coluna e deve ser localizado dentro do sanitário (item 7.5.d NBR 9050/2005);

* As torneiras devem ser acionadas por alavancas, sensores eletrônicos ou dispositivos equivalentes (item 7.8.2 NBR 9050/2015);

* Necessário uma barra de apoio de cada lado do lavatório, que podem ser verticais ou horizontais conforme ilustrado nas figuras abaixo (item 7.8.1 NBR 9050/2015);

Figura 3 - Barra de apoio no lavatório - Vista lateral

Figura 4 - Barras de apoio no lavatório - vista superior

* As bacias sanitárias não podem ter abertura frontal

(item 7.7.2.1 NBR 9050/2015);

* A bacia deve ter altura conforme ilustrado na figura a seguir (item 7.7.2.1 NBR 92050/2015);

Figura 5 - Altura da bacia - Vista lateral

* Essa altura da bacia sanitária pode ser obtida se a própria peça tiver esta altura ou pelo posicionamento suspenso das bacias ou ainda pela execução de um sóculo (base de alvenaria) isento de cantos vivos e com sua projeção avançando no máximo 0,05m conforme figura a seguir (item 7.7.2.1 NBR 9050/2015).

Figura 6 - Bacia com sóculo

* As barras de apoio da bacia sanitária devem ser instaladas horizontalmente no fundo e na lateral e uma vertical na lateral acima da barra horizontal como ilustrado na figura a seguir (item 7.7.2.2 NBR 9050/2015).

Figura 7 - Bacia convencional com barras de apoio ao fundo e a 90° da parede lateral

* Para bacias sanitárias com caixa acoplada, que possuam altura que não permita a instalação da barra de fundo com a dimensão estabelecida na figura acima, esta pode ser instalada a uma altura de até 0,89 m do piso acabado (item 7.7.2.2.3 NBR 9050/2015);

* Na impossibilidade de instalação de barras nas paredes laterais, são admitidas barras laterais fixas (com fixação na parede de fundo) ou articuladas, mas é recomendado o uso das fixas, ver dimensões e disposições no item 7.7.2.2.4 da NBR 90502015;

* Quando houver mais de 1 sanitário, recomenda-se que  a disposição das peças seja de forma simétrica (item 7.5.o NBR 9050/2015).

* As portas devem sempre abrir para o lado externo do sanitário e quando abertas ter um vão livre de no mínimo 0,80 m de largura e 2,10 m de altura, portanto, as portas comuns devem ser de 0,90 m para garantir este vão (item 6.11.2.4 NBR 9050/2015);

* Do lado interno da porta do banheiro deve ser instalado um puxador horizontal associado à maçaneta conforme a figura a seguir (item 6.11.2.7 NBR 9050/2015).

Figura 8 - Portas com abertura para o exterior com revestimento e puxador horizontal

* O vão livre de 0,80 m deve ser garantido também no caso de portas de correr e sanfonada e neste caso não é possível a instalação do puxador horizontal, conforme ilustrado na figura a seguir (item 6.11.2.4 NBR 9050/2015);

Figura 9 - Vãos de portas de correr e sanfonadas

* Em portas de correr, recomenda-se a instalação de trilhos na sua parte superior.  Os trilhos ou as guias inferiores devem estar nivelados com a superfície do piso, e eventuais frestas resultantes da guia inferior devem ter largura de no máximo 1,5 cm (item 6.11.2.11 NBR 9050/2015);

* As papeleiras devem ser conforme figura a seguir (item 7.11.2 NBR 9050/2015).

Figura 10 - Localização da papeleira

Figura 11 - Exemplo de boxe para chuveiro em planta, vista lateral e frontal

    - Desníveis

Principalmente em soleira de portas há desníveis, que são permitidos até 5 mm. Se de 5 mm a 20 mm podem ser chanfrados com inclinação de 50%, conforme ilustrado na figura a seguir. Acima de 20 mm, devem ser considerados como degraus e será necessário atender aos requisitos de rampa para sobrepô-lo (item 6.3.4 NBR 9050/2015).

Figura 14 - Tratamento de desníveis

    - Rampas pedestre

* São consideradas rampas às superfícies de piso com declividade igual ou superior a 5% (item 6.6.1 NBR 9050/2015);

* O calculo da inclinação é feito pela fórmula a seguir e como ilustrado nas figuras, a inclinação onde há patamar é calculada para cada trecho.

Figura 15 - Dimensionamento de rampas

* As rampas devem ter largura mínima de 1,20 m, inclinação (5% a 8,33%) de acordo com os limites estabelecidos na tabela a seguir.

* Para rampas em curva, a inclinação máxima admissível é 8,33% e raio interno de 3,00m conforme figura a seguir:

Figura 16 - Rampa em curva - planta

* Os corrimãos devem ser instalados contínuos, sem interrupção nos patamares das escadas e rampas em ambos os lados, nas alturas de 0,92m e 0,70m do piso (item 6.9.2.1 NBR 9050/2015);

Figura 17 - Detalhe do corrimão em rampas

* Quando se tratar de rampas com largura igual ou superior a 2,40m é necessário a instalação de no mínimo um corrimão intermediário, garantindo faixa de circulação com largura mínima de 1,20m (item 6.9.4 NBR 9050/2015);

* Quando não houver paredes laterais deve-se fazer guia de balizamento que pode ser de alvenaria (tijolo pó de mico deitado) ou qualquer outro material que garanta segurança, com altura mínima de 0,05 m, conforme figura a seguir (item 6.6.2.8 NBR 9050/2015);

Figura 18 - Guia de balizamento

* A sinalização tátil de alerta no piso deve ser instalada no início e no término da escada fixa nas dimensões da figura abaixo (item 6.4 NBR 16537/2016).

Figura 19 - Detalhe do piso tátil em rampas fixas com inclinação entre 5% e 8,33%

* Rampas para acesso a palcos e púlpitos em igrejas, podem ter largura de no mínimo 0,90m, ter guia de balizamento, não sendo necessário corrimão, inclinação máxima de 16,66% para vencer desníveis de até 0,60m e inclinação de até 10% para desníveis superiores a 0,60m e podem ser substituídas por equipamento eletromecânico (item 10.4.3 NBR 9050/2015). As demais exigências quanto a estes usos, verificar na norma NBR 9050/2015 o item 10.3 Cinemas, teatros e auditórios.

    - Escadas

* Uma sequencia de 3 degraus ou mais é considerada escada (item 6.8.1 NBR 9050/2015);

* A largura mínima é 1,20m (item 6.8.3 NBR 9050/2015);

* Quando se tratar de escadas ou rampas com largura igual ou superior a 2,40m, é necessária a instalação de no mínimo um corrimão intermediário, garantindo faixa de circulação com largura mínima de 1,20m (item 6.9.4 NBR 9050/2015);

* As dimensões dos pisos e espelhos devem ser constantes em toda a escada e atender as seguintes condições (item 6.8.2 NBR 9050/2015)

* As escadas devem ter no mínimo um patamar a cada 3,20m e sempre que houver mudança de direção (item 6.8.7 NBR9050/2015);

* Os corrimãos devem ser instalados contínuos, sem interrupção nos patamares das escadas e rampas em ambos os lados, nas alturas de 0,92m e 0,70m do piso (item 6.9.2.1 NBR 9050/2015);

Figura 20 - Detalhe do corrimão em escadas

* A sinalização tátil de alerta no piso deve ser instalada no início e no término da escada fixa nas dimensões da figura abaixo (item 6.4 NBR 16537/2016).

Figura 21 - Piso tátil em escadas fixas

* Não pode haver sinalização tátil de alerta (piso tátil) em patamares de escadas e rampas, em geral, cabendo aos corrimãos contínuos servir de linha-guia.  Apenas coloca-s piso tátil em patamares quando o corrimão seja interrompido por presença de algum objeto ou quando o patarmar for maior que 2,10m conforme figuras a seguir (item 6.5.1 NBR 16537/2016).

Figura 22 - Patamares de escadas e rampas contínuas

Figura 23 - Patamar de escada ou rampa com interrupção de corrimão

Figura 24 - Patamar de escadas ou rampas com comprimento superior a 2,10m

Figura 25 - Patamar de escada ou rampa com circulação adjacente

    - Degrau isolado

* A sequência de até 2 degraus é considerada degrau isolado (item 6.7.2 NBR9050/2015);

* O corrimão pode ser uma barra de apoio horizontal ou vertical, com comprimento mínimo de 0,30m e com seu eixo posicionado a 0,75m de altura do piso (item 6.9.2.1 NBR9050/2015).

A sinalização tátil de alerta no piso deve ser instalada no início e no término dos degraus isolados nas dimensões da figura abaixo (item 6.4 NBR 16537/2016).

Figura 26 – Piso tátil no degrau isolado

    - Módulo de referência

Nas rotas de fuga que incorporarem escadas enclausuradas devem ser previstas áreas de resgate com espaço reservado e demarcado para posicionamento de pessoas em cadeiras de rodas, sendo no mínimo um para cada escada, com as dimensões a seguir.

Figura 27 - Espaços para cadeira de rodas em áreas confinadas

Figura 28 - Exemplo de área reservada para cadeiras de rodas em área de resgate

    - Elevador

A sinalização tátil de alerta deve ser aplicada em todos os elevadores e plataformas de elevação vertical na largura do vão (projeção) da porta do equipamento conforme Figura a seguir (item 6.9.1 NBR 16537/2016).

Figura 29 - Piso tátil em elevador

    - Corredores

* Os corredores devem ter largura mínima de 0,90 m para corredores de uso comum com extensão de 4,00 m e 1,20 m para corredores de uso comum com extensão de 10,00 m e 1,50m para extensão superior a 10,00 m.

CORTE

Onde passar o corte

Preferencialmente que abranja compartimento sanitário;

Deve-se passar, caso haja, em domus, janelas sobre a porta ou onde for necessário melhor detalhamento para compreensão;

Onde a construção esteja próxima à altura máxima permitida naquela zona;

Indicar na planta baixa a linha de corte e a seta de que lado ela se refere.

Quantidade

No mínimo 2 (dois);

Se necessário para compreensão do projeto, pode-se fazer quantos forem necessários.

Indicar as alturas

Indicar altura do pé-direito, janelas e portas;

Cotar altura da laje última laje ao ponto mais baixo e mais alto do telhado;

Identificar a altura do primeiro piso até a última laje, pois esta é a altura para verificação da altura máxima permitida na zona.

Este manual tem o objetivo de orientação e devido à especificidade de cada projeto, pode haver critérios aqui não contemplados, mas que devem ser atendidos.  Recomendamos sempre a leitura das normas.

# Footnotes

www.riopreto.sp.gov.br -> Secretarias/Outros Órgãos -> Obras -> Zoneamento

www.riopreto.sp.gov.br -> Secretarias/Outros Órgãos -> Obras -> Zoneamento

www.riopreto.sp.gov.br -> Secretarias/Outros Órgãos -> Obras -> Alvarás -> Construção -> Residencial acima de 2 pavimentos -> Arquivo

www.riopreto.sp.gov.br -> Secretarias/Outros Órgãos -> Obras -> Alvarás -> Construção -> Residencial acima de 2 pavimentos -> Arquivo -> Modelo - Calçada verde

www.riopreto.sp.gov.br -> Secretarias/Outros Órgãos -> Obras -> Alvarás -> Construção -> Residencial acima de 2 pavimentos ->Sobre o Loteamento

www.riopreto.sp.gov.br -> Secretarias/Outros Órgãos -> Obras -> Alvarás -> Construção -> Residencial acima de 2 pavimentos -> Arquivo -> Declaração do poço de retenção/infiltração

www.riopreto.sp.gov.br -> Secretarias/Outros Órgãos -> Obras -> Alvarás -> Construção -> Residencial acima de 2 pavimentos -> Arquivo -> Cálculo do volume do poço

# Text boxes

Ri=__m

larg=__m